UMOWA NR  271.24.2015

na badanie szczelności gazu oraz dozór i konserwację urządzeń i instalacji grzewczych

zawarta w dniu         maja.2015r. pomiędzy:

Miastem Radymno z siedzibą w Radymnie przy ul. Lwowskiej 20 NIP: 792-20-32-905 reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta Radymno Pana Krzysztofa Romana

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Radymno Pani Janiny Kaczmarz

zwanym w dalszej części umowy zamawiającym,

a

reprezentowaną przez:

zwanym w dalszej części umowy wykonawcą,

§ 1

Przedmiot umowy

Zamawiający zleca, a wykonawca podejmuje się wykonania następujących usług, w kotłowni Urzędu Miasta Radymno z lokalizacją w budynku przy ul. Lwowskiej 20 w Radymnie:

1. Usługa w zakresie przeprowadzenia raz w roku pomiarów szczelności instalacji gazowej                i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem wynikająca z art. 62 ust.1 litera "c" ustawy z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo Budowlane –  /tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pózn. zm./.

2. Usługa konserwacji kotłów gazowych  przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.

3. Usługa stałego dozoru nad urządzeniami kotłowni gazowej.

4. Wykonanie opinii kominiarskiej przewodów spalinowych i wentylacyjnych pomieszczeń kotłowni

§ 2

Termin wykonania

Ustala następujące terminy realizacji dla poszczególnych usług:

1. Usługa określona w § 1 ust. 1 (1 raz w roku przed uruchomieniem sezonu grzewczego).

2. Usługa określona w § 1 ust. 2 (1 raz w roku przed uruchomieniem sezonu grzewczego).

3. Usługa określona w § 1 ust. 3 stały dozór w sezonie grzewczym (15.10 - 15.04)

4. Usługa określona w § 1 ust. 3 dozór poza sezonem grzewczym na potrzeby przygotowania c.w.u. (kontrola przeprowadzona 2 razy w miesiącu).

5. Usługa określona w § 1 ust. 4 jeden raz w ciągu roku – w terminie wynikającym z opinii wykonanych w roku poprzednim.

§ 3

1. Ustalenia zawarte w niniejszej umowie dotyczą zasad wykonywania usług:

1.1 usługa w zakresie sprawdzeniu szczelności instalacji gazowych i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem – usunięcie ewentualnych usterek, sporządzenie z tych czynności protokołów dla zamawiającego w zakresie art. 62 ust. 1 pkt 1 litera "c" ustawy Prawo Budowlane,

1.2 usługa przeglądu i konserwacji kotłów gazowych przed uruchomieniem sezonu grzewczego polegająca na: przeglądzie i ocenie stanu technicznego oraz poprawność działania urządzeń i instalacji c.o. i c.w.u. - sporządzanie z tych czynności protokołów dla zamawiającego, wykonaniu odpowiednio dla poszczególnych kotłów następujących robót:

- czyszczenie kotłów po drodze spalin ręczne i chemiczne

- czyszczenie i ewentualna wymiana filtrów: gazowych, wodnych

- demontaż elektrody zapłonowej, fotokomórki, czyszczenie – ew. wymiana

- wykonanie regulacji palnika i analiza spalin – ew. wymiana dyszy palnika

- sprawdzenie i regulacja naczyń zamkniętych

- sprawdzenie ciśnienia w instalacji grzewczej i uzupełnienie zładu wodą

- sprawdzenie poprawności działania zaworów ( w tym zaworów bezpieczeństwa), manometrów i termometrów – usunięcie ewentualnych usterek

- sprawdzenie działania i konserwacja urządzeń sterowania i automatyki

- konserwacja nie wymieniona powyżej, wymagana instrukcja obsługi urządzeń grzewczych

- uruchomienie urządzeń grzewczych

1.3 usługa w zakresie stałego dozoru nad urządzeniami kotłowni na gaz oraz instalacjami c.o. i c.w.u. polegająca na: przeglądzie i konserwacji kotłowni gazowych i olejowych, ocenie stanu technicznego oraz poprawności działania urządzeń i instalacji c.o. i c.w.u., wykonaniu odpowiednio, dla poszczególnych kotłów następujących robót przed uruchomieniem sezonu grzewczego:

- czyszczenie kotłów po drodze spalin ręczne i chemiczne

- demontaż elektrody zapłonowej i jonizacyjnej (fotokomórki) – czyszczenie, ew. wymiana

- demontaż i czyszczenie palnika oraz komory spalania

- sprawdzenie działania termostatu kotła

- sprawdzenie działania automatyki palnikowej

- wykonanie regulacji palnika i analizy spalin – ew. wymiana dyszy palnika

- sprawdzenie działania zabezpieczenia przed przegrzaniem (STB)

- sprawdzenie działania czujnika przepływu i poziomu wody w kotle

- sprawdzenie poprawności działania zaworów ( w tym zaworów bezpieczeństwa) manometrów, termometrów – usunięcie ewentualnych usterek

- sprawdzenie działania czujnika ciągu kominowego

- sprawdzenie działania automatu przeciw wypływowego

- sprawdzenie działania regulatora pogodowego

- sprawdzenie działania pomp obiegowych

- sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych pomp

- sprawdzenie odpowietrzników instalacji

- sprawdzenie ciśnienia w instalacji grzewczej i uzupełnienie zładu woda

- sprawdzenie i wyczyszczeni filtrów w obiegach grzewczych – ew. wymiana

- sprawdzenie urządzeń przeciw wybuchowych gazu

- sprawdzenie i uzupełnienie ciśnienia wstępnego w naczyniach przeponowych

- sprawdzenie wyłącznika przeciw pożarowego

- uruchomienie urządzeń grzewczych

sporządzenie z tych czynności protokołów dla zamawiającego

- stała kontrola pracy urządzeń grzewczych i instalacji c.o., c.w.u.

- konserwacja nie wymieniona powyżej, wymagana instrukcją obsługi urządzeń grzewczych,

- po sezonie grzewczym – wyłączenie i zabezpieczenie urządzeń na okres nie eksploatacyjny, posezonowa ocena poprawności działania urządzeń grzewczych na potrzeby c.o. i c.w.u. -sporządzenie z tych czynności protokołów dla zamawiającego

§ 4

Wykonanie umowy

1. Usługi określone w § 1 będą wykonywane z należytą starannością przez osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia wymagane przy obsłudze urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych na stanowisku eksploatacji, uprawnienia do sprawdzania szczelności i instalacji gazowych, uprawnienia do dozoru nad urządzeniami kotłowni instalacji c.o. i c.w.u. na gaz oraz wymagane uprawnienia na serwisowanie wymienionych kotłów.

2. Zlecane prace określone § 1 wykonawca będzie wykonywał przy użyciu własnych narzędzi, urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej posiadającej stosowaną legalizację.

§5

Wynagrodzenie za przedmiot umowy

1. Za wykonanie usług określonych w § 1 ust. 1, 2, 3, 4 wykonawca otrzyma zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie w kwocie:

wartość netto  wynosi:         zł miesięcznie

(słownie:                          )

VAT 23% kwota podatku:           zł

(słownie:                          )

wartość brutto wynosi:            zł

(słownie:                          )

2. Wartość wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1 nie obejmuje kosztów wymienionych części i materiałów eksploatacyjnych (w tym np. termometrów, uszczelek, zaworów itp)

3. Koszty dojazdu w celu wykonania usług określonych w § 1 ust.1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 zostały wkalkulowane w wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1.

4. Naprawy/usuwanie awarii/ nie wchodzące w zakres usług objętych umową będą przedmiotem odrębnych umów

§6

Warunki płatności

Zapłata należności z tytułu świadczonej usługi nastąpi w oparciu o wystawioną fakturę VAT, przelewem na wskazane konto w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury pod rygorem zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie. Podstawę do wystawienia faktury stanowi comiesięczny protokół wykonania usługi przez wykonawcę ujętej w § 1. ust. 3  dotyczącej poprawności działania urządzeń grzewczych na potrzeby c.o. i c.w.u. (protokoły potwierdzone przed odpowiednie służby zamawiającego).

§7

Okres obowiązywania wykonania umowy

      - Niniejsza umowa obowiązuje od dnia podpisania do 30.04.2016r.

      - Umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.

§8

Oświadczenia wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT

NIP nr.

2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT

NIP nr. 792-20-32-905

§9

Obowiązki zamawiającego

Do obowiązków zamawiającego należy:

a. przekazanie protokolarnie wykonawcy kotłowni objętej umową stałego dozoru łącznie                         z posiadaną dokumentacją techniczną,

b. zapewnienie dostępu do kotłowni tylko wykonawcy i upoważnionemu przedstawicielowi zamawiającego,

c. zapewnienie nieprzerwanej dostawy paliwa do urządzeń będących przedmiotem umowy.

§10

Obowiązki wykonawcy

  - Do obowiązków wykonawcy należy:

Do obowiązków wykonawcy należy:

a) sporządzanie i przedstawienie zamawiającemu protokołu z przeprowadzonych kontroli /pomiarów/ szczelności instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem po wykonaniu usługi określonej w §1 ust. 1,

b) sporządzenie i przedstawienie zamawiającemu protokołu przeglądu i konserwacji urządzeń po wykonaniu usługi określonej w § 1 ust. 2,3,

c) utrzymanie sprawności kotłowni poprzez stałe dozorowanie kotłów zgodnie z wymogami producentów urządzeń, określone przepisami oraz zapewniające niezawodną pracę - zgłaszaniem występujących usterek,

d) posezonowa ocena poprawności działania urządzeń grzewczych na potrzeby c.o. i c.w.u.,

e) w przypadku awarii wykonawca zobowiązany jest przystąpić w możliwe najkrótszym czasie do działań ograniczających skutki awarii,

f) zapewnienie zamawiającemu możliwości kontaktu telefonicznego z serwisem pod numerami wykazanymi na tablicy informacyjnej kotłowni.

§11

Rozwiązanie umowy

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, gdy:

a) wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie,

b) nastąpi rozwiązanie firmy wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy,

d) wystąpią okoliczności uniemożliwiające realizację umowy, a których zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili jej zawarcia,

e) za wypowiedzeniem jednej ze stron z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.

§12

Postanowienia końcowe

1.  Zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

3. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla Zamawiającego.

4. Umowa zostaje spisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:							Wykonawca: