Wytyczne Zamawiającego projektu.

Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej:

- Projekt budowlany – 4 egzemplarze;

- Projekt wykonawczy – 4 egzemplarze;

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót bud. – 2 egzemplarze;

- Przedmiar robót – 2 egzemplarze;

- Kosztorys inwestorski uproszczony i szczegółowy – 2 egzemplarze;

- Kosztorys ofertowy - 2 egzemplarze;

- Sporządzenie informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 2 egzemplarze;

- 1 egzemplarz w formie elektronicznej całej wymienionej powyżej dokumentacji, zapisany na nośniku CD oraz pendrive (w wersjach edytowalnych a więc z rozszerzeniami programów w jakich zostały opracowane oraz przekonwertowane do wersji pdf);

Uzyskanie wszelkich opinii, zezwoleń, decyzji administracyjnych (np. pozwolenia na budowę) lub uzyskanie skutecznego zgłoszenia robót jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub okoliczności.

Kosztorysy powinny być odpowiednio pogrupowane według poniżej przedstawionych założeń.

Wytyczne Zamawiającego do założeń projektowych.

- inwentaryzacja stanu istniejącego placu zabaw,

Urządzenia i obiekty istniejące:

- naprawa zniszczonych elementów ławek, koszy, urządzeń,

- pomalowanie stalowych i drewnianych zużytych elementów ławek i urządzeń,

- konserwacja urządzeń,

- wymiana nakrętek, śrub wkrętów  na bezpieczne z kształtami półkolistymi uniemożliwiające rozcinane skóry lub ubrań użytkowników i powstawanie zadrapań, montaż zaślepek,

- wymiana siatki ogrodzeniowej wschodniej części ogrodzenia na nową (ze względu na jej stan zużycia).

Montaż nowych następujących urządzeń i obiektów:

- montaż furtki wejściowej we wschodniej części ogrodzenia – 1 szt.

- nasadzenie na terenie placu drzew ozdobnych nad ławkami do odpoczynku w celu zapewnienia zacienionych miejsc do odpoczynku i pilnowania dzieci – 3 szt.

- ławki do spoczynku z oparciami – 3 szt.

- kosze na śmieci

- zestaw zabawowy ze zjeżdżalniami – 1 szt.

- domek ze zjeżdżalnią i ścianką wspinaczkową – 1 szt.

- karuzela talerzowa z siedziskami – 1 szt.

- sprężynowiec dwuosobowy (zwierzątko) – 1 szt.

Urządzenia siłowni do ćwiczeń:

- narciarz – 1 szt.

- rowerek – 1 szt.

- wioślarz – 1 szt.

- twister – 1 szt.

- wahadło – 1 szt.

Zaprojektowanie alejki na placu zabaw łączącej ulicę Jesienną z ulicą Kolejową

(podać co najmniej dwa rozwiązania w tym jedno z kostki brukowej)

- poziom posadowienia alejki jak najbardziej zlicowany z poziomem terenu, jak najmniej wystające ponad poziom terenu,

- alejka biegnąca od furtki wejściowej od ulicy Jesiennej do chodnika ul. Kolejowej po najkrótszej możliwej trasie.

Zaprojektowanie nawierzchni bezpiecznych z przeznaczeniem pod poszczególne urządzenia:

(podać co najmniej dwa rozwiązania w tym jedno jako nawierzchnia z piasku, drugie rozwiązanie jako nawierzchnia inna niż piaskowa i inna niż trawiasta)

- zaprojektowanie nawierzchni pod istniejącymi urządzeniami

- zaprojektowanie nawierzchni pod projektowany urządzeniami

- zaprojektowanie nawierzchni pod urządzeniami do ćwiczeń Siłowych

- nawierzchnia oraz ewentualne obrzeża powinny być zaprojektowane jako bezpieczne z przeznaczeniem na place zabaw.

- poziom posadowienia jak najbardziej zlicowany z poziomem terenu, jak najmniej wystające ponad poziom terenu

Monitoring placu zabaw:

- zaprojektowanie dwóch kamer monitoringu wizyjnego na terenie przedmiotowego placu zabaw, na dwóch nowych niezależnych słupach – 2 szt.

- monitoring powinien zapewnić jak najszersze pole widzenia na placu zabaw;

- monitoring powinien umożliwić obserwowanie placu zabaw w czasie rzeczywistym co najmniej z dowolnego komputera znajdującego się w Urzędzie Miasta Radymna.

- monitoring musi posiadać zdolność zapisywania obrazu, przechowywania i jego zdalnego odczytu;

- dostęp do kamer monitoringu poprzez sieć internet;

- w celu zapewnienia połączenia z urządzeniami monitoringu, urządzenia powinny mieć zapewniony dostęp do sieci internet w sposób światłowodowy. Jeżeli będzie to niemożliwe do zaprojektowania to dostęp do sieci poprzez internet mobilny.

- zaprojektowanie zasilania urządzeń monitoringu,

- montaż nowych skrzynek zasilania i monitoringu po wewnętrznej stronie ogrodzenia placu zabaw.

Tablice:

- Usunięcie starych tablic z regulaminem placu zabaw – 2 szt.

- Montaż dwóch nowych tablic z regulaminem placu zabaw - 2 szt.

(regulamin sporządzonych w oparciu o załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVII/268/2021 Rady Miasta Radymna z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z ogólnodostępnych obiektów użyteczności publicznej, obiektów sportowych, placów zabaw i siłowni plenerowych, położonych na terenie Miasta Radymna). Tablice muszą zawierać również wszelkie dane wymagane przepisami dla tego typu obiektów rekreacyjnych m. in. znaki graficzne zabraniające poszczególnych zachowań na terenie placu, telefony alarmowe, adres placu zabaw: „Radymno, ul. Kolejowa, 37-550 Radymno”, właściciel: „Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno. Tel. (16) 628-24-17”, zarządca: „Burmistrz Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno. Tel. (16) 628-24-17” oraz inne wymagane przepisami.

- Montaż tablicy z regulaminem Siłowni – 1 szt.

(regulamin sporządzonych w oparciu o załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXVII/268/2021 Rady Miasta Radymna z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z ogólnodostępnych obiektów użyteczności publicznej, obiektów sportowych, placów zabaw i siłowni plenerowych, położonych na terenie Miasta Radymna). Tablica muszą zawierać również wszelkie dane wymagane przepisami dla tego typu obiektów rekreacyjnych m. in. znaki graficzne zabraniające poszczególnych zachowań na terenie strefy siłowni plenerowej, telefony alarmowe, adres siłowni plenerowej: „Radymno, ul. Kolejowa, 37-550 Radymno”, właściciel: „Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno. Tel. (16) 628-24-17”, zarządca: „Burmistrz Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno. Tel. (16) 628-24-17” oraz inne wymagane przepisami.

- Montaż tablicy przy urządzeniach siłowni z instrukcją obsługi dla wszystkich urządzeń (1 szt.) lub tablic z instrukcją obsługi dla każdego urządzenia osobno.

- Tablice z informacją „Obiekt Monitorowany” z wszelkimi danymi wymaganymi przepisami – 2 szt.